## Slide 1: Banc de test pour des cellules solaires
Frédéric Chassé

## Slide 2: Matériel
LEDs
LED driver
Cellules
solaires
Potentiomètre numérique
DAQ/
Control algorithm
PWM
Lumens
I2C (2 fils/driver)
ADC (1 fil/cellule)
SPI (3 fils/pot)

## Slide 3: Potentiomètre numérique AD8403
4 potentiomètres/puce
Tolérance
  ±1% channel-to-channel
  ±20% device-to-device (peut être compensé par programmation)
Valeurs de 1k/10k/50k/100k [Ω]
Précision de 3.9/39/195/390 [Ω/pas] (256 pas en tout)
Communication SPI (3 fils/puce)
9.34 $/puce sur Digikey

## Slide 4: LED driver PCA9685
Peut contrôler 16 LEDs
4096 pas de luminosité
Jusqu’à 25 mA/canal (sink)
  Possibilité d’ajouter des MOSFET pour tirer plus de courant
Communication I2C (2 fils/puce)
3.51 $/puce sur Digikey

## Slide 5: LED 365-1546-2-ND
Rouge
0.29 $/unité
Imax = 200mA
Vfmin = 1.9V Vftyp = 2.2V Vfmax = 2.65V
Luminosité @ 140 mA
  Min = 4500 [mcd] Typ = 7150 [mcd] Max = 9000 [mcd]

## Slide 6: LED XPEBRD-L1-0000-00601TR-ND
Rouge
0.97 $/unité
Imax = 1A
VfTyp = 2.2V
Luminosité minimale @ 350 mA
  56.8 [lm]

## Slide 7: Cellule solaire SCC3733
Tests au soleil de midi
  108 mW @ 250 Ω
  5.2 V @ 250 Ω
  22 mA @ 250 Ω
  OCV = 7.2 [V]
  SCC = 20 [mA]
16 cellules monocristallines/unité
10 $/unité

## Slide 8: Cellule solaire SLMD121H04L-ND
OCV = 2.52 [V]
SCC = 50 [mA]
4 cellules monocristallines/unité
5.90 $/unité

## Slide 9: DAQ – LabJack U3-LV
108$/unité (déjà une de disponible)
  + CB15 Terminal Board (29$/unité)
4 digital I/O + 16 digital I/O ou analog inputs
  LED driver (2 I/O) + 2 Pot (6 I/O)  Possibilité de 8 cellules solaires
Analog inputs
  12 bits
  0 – 2.4V ou 0 – 3.6V
Compatible SPI et I2C

## Slide 10: DAQ – LabJack U6
299$/unité
  + CB15 Terminal Board (29$/unité)
  + CB37 Terminal Board (39$/unité)
20 digital I/O + 14 analog inputs
  4 pot (12 I/O) + LED driver (2 I/O)  Possibilité de 14 cellules solaires
Analog inputs
  16-18 bits
  ±10V
Compatible SPI et I2C

## Slide 11: DAQ – PIC32MX795F512L
13.59$/unité
16 ADC + 4 SPI + 5 I2C  Possibilité de 16 cellules solaires
Analog inputs
  10 bits
  0 – 5V
6 UART  Communication série avec MATLAB et autres

## Slide 12: Comparaison des DAQ
 | LabJack U3-LV | LabJack U6 | PIC32MX795F512L
Nombre maximal de cellules solaires | 8 | 14 | 16
Niveau de design | Minimal | Minimal | Plus de circuiterie
Coût | Nul | 299$ | 13.59$ + circuiterie
Courbe d’apprentissage | Toutes les interfaces avec MATLAB (SPI, I2C, ADC) | Toutes les interfaces avec MATLAB (SPI, I2C, ADC) | Interface UART avec MATLAB

## Slide 13: Montage mécanique
Voir notes dans cahier